## Slide 1
Nghiên cứu bộ biến đổi điện tử công suất làm việc song song
Lê Trung Anh 20212682
Đinh Tiến Dũng 20210232
Lê Văn Hoàng 20210378
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Trọng Minh
PGS. TS. Vũ Hoàng Phương
      NCS. Hà Duy Thái

## Slide 2
TABLE OF CONTENT
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V

## Slide 3
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I
Nối cực dương của bộ nghịch lưu này với cực dương của bộ nghịch lưu kia, cực âm của bộ nghịch lưu này với cực âm của bộ nghịch lưu kia, sau đó nối đầu ra AC của mỗi bộ nghịch lưu với cùng một tải, ta được hai bộ nghịch lưu làm việc song song. Mô tả như hình bên :
Ở đây, ta coi bộ nghịch lưu như hai nguồn sức điện động, được cấp nguồn bởi một nguồn DC. Các giá trị là trở kháng đường dây. Để hai bộ nghịch lưu có thể làm việc song song, các giá trị điện áp, tần số của mỗi bộ phải như nhau

## Slide 4
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I
Bộ nghịch lưu làm việc song song là cấu trúc mắc giữa các DG thường gặp trong lưới điện MG, với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phương pháp mắc nối tiếp khi áp dụng với các ứng dụng điện áp thấp. Khi mắc song song, các inverter được điểu khiển một cách độc lập, năng lượng hoàn toàn được chia sẻ một cách có hiệu quả.
Vấn đề đặt ra trong việc kết nối song song các bộ nghịch lưu là làm thế nào để chia sẻ công suất và đảm bảo chúng được kết nối hay ngắt một cách linh hoạt (plug and play) mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống. Ngoài ra vấn đề trở kháng đầu ra của bộ nghịch lưu cũng cần được giải quyết.
=> Cần một bộ điều khiển để thực hiện các yêu cầu và giải quyết những vấn đề trên. Trong bài này, nhóm em trình bày về cấu trúc điều khiển theo bộ dao động ảo VOC

## Slide 5
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I
Ứng dụng của nghịch lưu song song trong thực tế:
Microgrid (MG) là lưới điện nhỏ bao gồm nhiều nguồn phát điện phân tán (DG - Distributed Generation). (Nguồn phát điện phân tán DG là các nguồn năng lượng khác nhau như: Mặt trời, gió, diesel,…tích hợp vào hệ thống điện).
Hệ thống UPS (Uninterruptible Power Supply) công suất lớn
Mô tả: Trong các tòa nhà văn phòng, trung tâm dữ liệu (data centers) và nhà máy, hệ thống UPS dùng để cung cấp điện liên tục khi mất điện lưới. Các bộ nghịch lưu trong hệ thống UPS hoạt động song song để đảm bảo cung cấp điện liên tục.

## Slide 6
2.1. Cơ sở lý thuyết phương pháp VOC
2.2. Xây dựng sơ đồ VOC dao động Andronov-Hopf
2.3. Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hai bộ nghịch lưu mắc song song
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 7
Điều khiển dao động ảo (VOC) là một chiến lược điều khiển phân tán dành cho các lưới điện MG hoạt động ở chế độ đảo, nơi các bộ nghịch lưu được điều chỉnh để mô phỏng động lực học của các bộ dao động phi tuyến yếu.
Đây là bộ điều khiển miền thời gian hoạt động trên dòng điện hình sin thời gian thực do bộ nghịch lưu cung cấp, sao cho nó phản ứng gần như tức thời với các nhiễu hệ thống mà không cần thêm bộ lọc.
2.1. Cơ sở lý thuyết phương pháp VOC
2.1.1. Khái niệm
Mạch nghịch lưu cầu H một pha điều khiển bằng VOC
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 8
Nguồn gốc của phương trình động lực học (đường đặc tính) của bộ dao động Hopf có thể được mô tả bằng phương trình vi phân bậc 2 sau đây
Trong đó: x và y là các trạng thái trực giao
µ là hệ số tốc độ đáp ứng theo thời gian của bộ dao động
r là biên độ đầu ra ở trạng thái ổn định
ω là tần số dao động.
Giải hệ trên, ta thu được các nghiệm tuần hoàn ổn định của bộ dao động Hopf là:
2.1.2. Giới thiệu về phương trình Andronov-Hopf
(*)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 9
2.1.3. Ưu thế của phương trình Andronov-Hopf trong VOC
Theo định nghĩa, bộ VOC điều khiển bộ nghịch lưu dựa trên dòng điện hình sin theo thời gian thực, vì vậy yêu cầu một tín hiệu điều khiển ổn định. Mà nghiệm của phương trình Hopf là nghiệm tuần hoàn theo sin và cos, phù hợp với yêu cầu của bộ VOC. Điều này được thể hiện rõ hơn trên đồ thị pha của phương trình Hopf
Theo [2], giá trị của x luôn tiến tới hình sin với bất kỳ giá trị nào của μ, μ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ damping (damping speed) của limit cycle. Đây là ưu điểm lớn của dao động Hopf so với các phương pháp trước đó.
Như vậy, nếu có thể thiết kế được bộ VOC từ dao động Hopf thì sẽ đảm bảo được chất lượng điện áp, công suất đầu ra yêu cầu.
Limit cycle của dao động Hopf
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Notes: sigma
𝜎 sigma

## Slide 10
2.2. Xây dựng sơ đồ VOC dao động Andronov-Hopf
Đối với bộ dao động Hopf có sử dụng hệ phương trình vi phân bậc nhất của Hopf như sau
Ta đặt , thay vào (1)
(1)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Notes: sigma
𝜎 sigma

## Slide 11
Thay , là giá trị trở kháng đặc trưng
2.2. Xây dựng sơ đồ VOC dao động Andronov-Hopf
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 12
Nhân 2 vế phương trình trên với C, nhân 2 vế phương trình dưới với L, ta được:
Chia 2 vế phương trình dưới với
(2)
2.2. Xây dựng sơ đồ VOC dao động Andronov-Hopf
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 13
Thay gv, , gi vào (2), ta có:
Với
Từ đó ta xây dựng được mạch tạo dao động bên trong bộ dao động Hopf như hình bên
Với các thành phần L,C là hằng số, cùng với 2 điện trở có giá trị như hình và các khối nguồn g(v), g(i)
2.2. Xây dựng sơ đồ VOC dao động Andronov-Hopf
Mạch điện dao động ảo
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
(3)

## Slide 14
2.3. Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hai bộ nghịch lưu mắc song song
2.3.1. Sơ đồ khối
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Sơ đồ khối cấu trúc điều khiển

## Slide 15
2.3. Xây dựng cấu trúc điều khiển cho hai bộ nghịch lưu mắc song song
2.3.2. Sơ đồ cấu trúc
Theo [2], để kiểm soát chất lượng đầu ra ta bổ sung thêm nguồn dòng i1=ki.i, là đầu vào của bộ điều khiển dao động, nhằm đánh giá nhiễu định kỳ.
Kết hợp (3), ta thu được hệ phương trình:
Từ (4), ta sẽ xây dựng được điều khiển cho hai bộ nghịch lưu mắc song song như sau:
(4)
Sơ đồ cấu trúc điều khiển cho hai bộ nghịch lưu mắc song song
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 16
Theo định luật Kirchhoff ta có:
(5)
(6)
2.4. Tính toán thông số
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II

## Slide 17
Đặt
Theo (5)
Nhân 2 vế với :
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 18
Đặt
Theo (6)
Có:
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 19
Phần là phần hiệu chỉnh biên độ dao động hội tụ về 0 trong mặt phẳng pha. Hình bên là vòng giới hạn của hai đặc tính động học bình thường và đơn giản hóa Theo hình, hai đặc tính có sự sai lệch trong quá trình dao động, nhưng chúng đều chạm tới cùng điểm làm việc cân bằng. Vì vậy, phần trong phương trình dao động bình thường có thể bỏ qua
(7) có dạng phương trình động học cơ bản của dao động Hopf:
2.4. Tính toán thông số
Limit cycle trong trường hợp rút gọn và bình thường
(7)
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 20
Như vậy, (7) có thể đơn giản hóa như sau:
(8)
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 21
Đặt
Đạo hàm V, theo t:
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 22
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
(9)
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 23
Theo lý thuyết:
Từ (5)
Có:
(10)
2.4. Tính toán thông số
*Phương pháp mô hình trung bình chu kỳ
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 24
(11)
(12)
Trong đó:
Do
(6)
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 25
Từ (11): Điểm làm việc cân bằng khi
Giải phương trình ta thu được nghiệm:
Từ (12): Điểm làm việc cân bằng khi
(14)
(13)
với
Theo [2], ta mong muốn:
2.4. Tính toán thông số
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.4.1. Mô hình hóa bộ VOC điều khiển mạch nghịch lưu một pha

## Slide 26
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
Các thông số cần được đáp ứng:
  Điện áp hở mạch :
  Công suất định mức và điện áp tương ứng: -
  Công suất phản kháng định mức:
  Độ lệch tần số tối đa cho phép:
  Thời gian để điện áp từ 0.1V đến 0.9V:

## Slide 27
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
2.6.1 Tính toán hệ số và .
Hệ số được chọn sao cho khi điện áp (𝑅𝑀𝑆) trong bộ tạo dao động đạt giá trị 1V thì tương ứng với giá trị điện áp hở mạch cho phép:
(14)
Hệ số được chọn sao cho dòng điện cuả bộ dao động là 1𝐴 (𝑅𝑀𝑆) khi đầy tải:
Việc chọn hệ số điện áp như trên, giảm sự phức tạp trong việc cài đặt và điều chỉnh bộ điều khiển.
Khi đó, các biến tần có công suất khác nhau được mắc song song sẽ chia sẻ công xuất tải tương ứng nếu chúng ta chọn hệ số như trên.Khi đó, của các biến tần sẽ giống nhau.
(15)

## Slide 28
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
2.6.2 Tính toán hệ số và .
- Từ (14) và , suy ra
- Thay (14) và (15) vào (9), suy ra:
Thay
Ta được:

## Slide 29
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
2.6.2 Tính toán hệ số và .

## Slide 30
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
2.6.3 Tính toán C.
- Từ (14):
- Lại có: .
Từ đó ta suy ra:

## Slide 31
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.6. Tính toán thông số bộ điều khiển VOC
2.6.3 Tính toán .
Mặt khác: và

## Slide 32
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.7. Cơ sở của Droop Control
Xét sơ đồ bộ nghịch lưu trả về lưới điện
Trong đó: là điện áp đầu ra của bộ nghịch lưu
là tải đầu ra của nghịch lưu
là điện áp điểm ghép nối chung
Ta có phương trình dòng điện
Thay vào phương trình tính công suất toàn phần:
Giả sử nhỏ.

## Slide 33
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.7. Cơ sở của Droop Control
Xét với tải cảm, tức , ta suy ra .
Ta thấy tần số phụ thuộc vào công suất tác dụng P, điện áp phụ thuộc vào Q. Thành lập mối quan hệ tuyến tính giữa các đại lượng:
Đồ thị độ nghiêng của công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q

## Slide 34
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.7. Cơ sở của Droop Control
Đồ thị độ nghiêng của công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q
Xét với tải trở, tức , ta suy ra
Thực hiện tương tự như với tải cảm:

## Slide 35
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục
Sơ đồ mạch lực đơn giản bộ nghịch lưu vòng hở

## Slide 36
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Mô tả toán học nghịch lưu vòng hở trên miền toán tử Laplace
Hệ phương trình không gian trạng thái mô tả bộ biến đổi nghịch lưu vòng hở:
Hàm truyền
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 37
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 38
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Mô tả toán học mạch vòng điều khiển dòng điện trên miền toán tử Laplace.
Gdti(s)=
Ta có mối quan hệ hàm truyền đạt sau:
Để triệt tiêu sai lệch tĩnh và khử ảnh hưởng nhiễu Vo(s): Gi(s)|s=jw1=∞
ω1 là tần số góc sóng hài bậc 1 của giá trị đặt và nhiễu
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 39
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Sử dụng bộ điều khiển PR
là tần số công hưởng
Ta có:
Đồ thị Bode của bộ điều chỉnh PR (Kpr =1, Kir = 100, 1000, 10000 tại tần số cộng hưởng 50Hz
Lựa chọn tần số cắt
PM là độ dự trữ pha mong muốn
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 40
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
fsw=25Khz , ta chọn tần số cắt của mạch vòng dòng điện là: fci=2700hz .
Từ đó tính được và của bộ điều khiển dòng điện như sau:
= 719.6146
= 0.0734
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 41
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Mô tả toán học mạch vòng điều khiển điện áp trên miền toán tử Laplace
Gdtv(s)=
Tính toán tương tự như mạch vòng dòng điện
Chọn tần số cắt của mạch vòng điện áp là: =500hz .
Từ đó tính được và bộ điều khiển điện áp như sau:
Kir = 195.4182
Kpr = 0.1088
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 42
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
Sơ đồ 2 inverter làm việc song song trên Matlab Simulink:
2.8. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền liên tục

## Slide 43
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc
Số hóa bộ điều khiển PR:

## Slide 44
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc
a. ADC converter
Bỏ qua khâu trễ của tín hiệu
ZOH (Zero-Order-Hold): chuyển đổi tín hiệu từ miền liên tục sang miền rời rạc theo một chu kỳ lấy mẫu xác định.
Khâu lượng tử hóa: mô hình hóa sự mất mát thông tin trong một quá trình rời rạc hóa
Khâu giới hạn: giúp giới hạn tín hiệu

## Slide 45
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc
b. Digital PWM
Đầu vào khâu Digital PWM đã là tín hiệu số, tương tự như khâu ADC
Bỏ qua khâu lượng tử hóa và giới hạn
Chỉ cần khâu PWM với chu kì lấy mẫu

## Slide 46
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc
c. Số hóa bộ điều khiển PR
Thỏa mãn điều kiện > 10
Chọn phương pháp gián đoạn hóa Tustin
Tustin là phương pháp tích phân hình thang:
Diện tích dưới đường cong được xấp xỉ bằng tổng diện tích các hình thang
Như vậy:

## Slide 47
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc
Gián đoạn hóa bộ điều chỉnh PR:
Cấu trúc bộ điều chỉnh PR: G
Chuyển sang miền số sử dụng phương pháp Tustin, thay s= :
G =
Với G(z)= ; ; :

## Slide 48
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU THEO DAO ĐỘNG ANDRONOV-HOPF
II
2.9. Thiết kế bộ điều khiển điện áp và dòng điện cho sơ đồ vòng kín trên miền rời rạc

## Slide 49
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Các kịch bản mô phỏng:
  Kịch bản 1: 2 Inverter làm việc song song sử dụng tải tỉ lệ chia sẻ 1:1, tải R = 2000W
  Kịch bản 2: 2 Inverter làm việc song song sử dụng tải tỉ lệ chia sẻ 1:1, tải RL 4kW + 2000VA.
  Kịch bản 3: 2 Inverter làm việc song song sử dụng tải tỉ lệ chia sẻ 1:1, tải RL 4kW + 2000VA. Tại 0.3s, đóng thêm 1 tải RL 4kW 2000VA
  Kịch bản 4: 2 Inverter làm việc song song sử dụng tải tỉ lệ chia sẻ 1:1, 2 tải RL 8kW + 4000VA. Tại 0.3s, ngắt 1 tải 4kW + 2000VA đi.

## Slide 50
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kịch bản 1: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải công suất 2000 W. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 51
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện trên cuộn cảm
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 52
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Công suất tác dụng trên 2 bộ nghịch lưu
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 53
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 1000 | 1000 | 0%
P2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 1000 | 1000 | 0%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220 V | 0%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.05s | 0,05s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 54
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kịch bản 2: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải RL công suất 4000 W + 2000 VA. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 55
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện trên cuộn cảm
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 56
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Công suất tác dụng và công suất phản kháng trên 2 bộ nghịch lưu
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 57
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất tác dụng bộ 1 ban đầu | 2000 | 2004 | 0,2%
P2 | Công suất tác dụng bộ 2 ban đầu | 2000 | 2004 | 0,2%
Q1 | Công suất phản kháng bộ 1 ban đầu | 1000 | 1002 | 0,2%
Q2 | Công suất phản kháng bộ 2 ban đầu | 1000 | 1002 | 0,2%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220,2 V | 0,09%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.1s | 0,07s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 58
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kịch bản 3: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải RL công suất 4000 W + 2000 VA. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1. Tại 0.3s đóng thêm tải RL có công suất tương tự.
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 59
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện trên cuộn cảm
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 60
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Công suất tác dụng và công suất phản kháng trên 2 bộ nghịch lưu
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 61
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 2000 | 1998 | 0,1%
P2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 2000 | 1998 | 0,1%
P1 | Công suất bộ 1 sau khi thêm tải | 4000 | 3992 | 0,2%
P2 | Công suất bộ 2 sau khi thêm tải | 4000 | 3992 | 0,2%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220.2 V | 0.09%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.01s | 0,015s | 0
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 62
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
Q1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 1000 | 1002 | 0.2%
Q2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 1000 | 1002 | 0.2%
Q1 | Công suất bộ 1 sau khi thêm tải | 2000 | 2003 | 0,15%
Q2 | Công suất bộ 2 sau khi thêm tải | 2000 | 2003 | 0,15%
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
Tại thời điểm thêm tải, dòng điện và công suất phản kháng có sự tăng vọt mạnh, công suất tác dụng có thời gian quá độ khá dài.
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 63
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kịch bản 4: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải RL công suất 8000 W + 4000 VA. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1. Tại 0.3s ngắt tải RL có công suất 4000W+2000VA .
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 64
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện trên cuộn cảm
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 65
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Công suất tác dụng và công suất phản kháng trên 2 bộ nghịch lưu
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 66
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 4000 | 4011 | 0,28%
P2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 4000 | 4011 | 0,28%
P1 | Công suất bộ 1 sau khi ngắt tải | 2000 | 2007 | 0,35%
P2 | Công suất bộ 2 sau khi ngắt tải | 2000 | 2007 | 0,35%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220.3 V | 0.14%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.01s | 0,015s | 0
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 67
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
Q1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 2000 | 2005 | 0.25%
Q2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 2000 | 2005 | 0.25%
Q1 | Công suất bộ 1 sau khi ngắt tải | 1000 | 1004 | 0,4%
Q2 | Công suất bộ 2 sau khi ngắt tải | 1000 | 1004 | 0,4%
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
Tại thời điểm ngắt tải, dòng điện và công suất phản kháng có sự sụt giảm, công suất tác dụng có thời gian quá độ khá dài.
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 68
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Kịch bản 1: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải công suất 4000 W. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1

## Slide 69
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện đầu ra

## Slide 70
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Công suất tác dụng trên 2 bộ nghịch lưu

## Slide 71
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
P2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220 V | 0%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.05s | 0,05s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng

## Slide 72
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Kịch bản 2: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải RL công suất 4000 W + 2000 kVA. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1

## Slide 73
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Đáp ứng điện áp đầu ra
Đáp ứng dòng điện đầu ra

## Slide 74
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc
Công suất tác dụng và công suất phản kháng trên 2 bộ nghịch lưu

## Slide 75
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất tác dụng bộ 1 ban đầu | 2000 | 2004 | 0,2%
P2 | Công suất tác dụng bộ 2 ban đầu | 2000 | 2004 | 0,2%
Q1 | Công suất phản kháng bộ 1 ban đầu | 1000 | 1002 | 0,2%
Q2 | Công suất phản kháng bộ 2 ban đầu | 1000 | 1002 | 0,2%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220,2 V | 0,09%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.05s | 0,07s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
3.2. Mô phỏng trên miền rời rạc

## Slide 76
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
- Xét trong hệ tọa độ Decartes:
Từ (16), ta xét hệ dao động phi tuyến yếu bằng cách xét là cổng đơn phân cực của mạch tiêu tán. Đối với Hopf, , còn đối với Van der Pol, .
Tại (17), ta định nghĩa 2 hàm giảm chấn:
4.1. Hàm giảm chấn trong phương trình dao động tổng quát của 2 bộ dao động

## Slide 77
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
Đối với Van der Pol, hàm giảm chấn có dạng:
Đối với Hopf, hàm giảm chấn có dạng:
Nhận xét: Đây là hàm Parabol phụ thuộc vào . Khi , giá trị hàm làm cho dao động tắt dần, trở về trạng thái cân bằng.
Nhận xét: Đây là hàm Parabol phụ thuộc vào . Dao động này tạo ra một chu kỳ giới hạn ổn định .
4.1. Hàm giảm chấn trong phương trình dao động tổng quát của 2 bộ dao động

## Slide 78
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Phân tích mối quan hệ thời gian đáp ứng và hài bậc 3
Đối với Van der Pol: giá trị hài bậc 3 = . Để đảm bảo giá trị hài đạt 2%, ta cần giá trị phải nhỏ.
Về thời gian đáp ứng , ta tiến hành phân tích:
Với giá trị , ta được:
Lấy tích phân 2 vế của phương trình (37), với giá trị thời gian để biên độ điện áp thay đổi từ 0.1 đến giá trị 0.9 , thời gian này được định nghĩa là :

## Slide 79
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Phân tích mối quan hệ thời gian đáp ứng và hài bậc 3
Đối với Hopf: giá trị hài bậc 3 = 0.
Về thời gian đáp ứng , ta tiến hành phân tích:
Coi ta thu được:
)

## Slide 80
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Phân tích mối quan hệ thời gian đáp ứng và hài bậc 3
Kết luận:
  Van der Pol có mối ràng buộc ở việc điều chỉnh chỉ số và tuy vậy 2 chỉ số này cần nhỏ để đảm bảo các điều kiện về dao động và sóng hài => thời gian đáp ứng của Van der pol chậm hơn.
  Hopf có thời gian đáp ứng phụ thuộc vào chỉ số thời gian đáp ứng nhanh hơn so với Van der Pol.

## Slide 81
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Lý giải về hài bậc 3 của 2 bộ dao động
4.2.1. Van der Pol
- Xét từ hàm giảm chấn đã nói bên trên:
(2)
Đặt để tiện phân tích, là tần số dao động cân bằng
Từ đây đạo hàm bậc nhất và bậc hai theo kí hiệu là và
Thay vào (1) ta được
(3)
Ta biểu diễn tần số cân bằng dưới dạng chuỗi
(4)
Trong đó là tham số không thứ nguyên
Tỉ lệ của hàm giảm chấn:
Thay vào (4), khai triển Taylor quanh(x0,y0) :

## Slide 82
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Lý giải về hài bậc 3 của 2 bộ dao động
4.2.1. Van der Pol
Cân bằng bậc ta được
, (5)
Vì đạo hàm theo y bằng 0
Theo phương pháp Poincaré-Lindstedt
(6)
Ngoài ra nghiệm x(t) cũng được khai triển:
x(t) =+… (7)
Thay (6) và (7) vào (3), cân bằng theo bậc của ta được
(8)
(9)
(10)
Nghiệm của (8) là , bên cạnh đó . Từ đây, ta rút gọn (9):
(11)
2) Tính toán tỉ số hài bậc 3
Thay và (2) vào (11) ta được:

## Slide 83
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Lý giải về hài bậc 3 của 2 bộ dao động
4.2.2. Hopf
(2)
Đặt để tiện phân tích, là tần số dao động cân bằng
Từ đây đạo hàm bậc nhất và bậc hai theo kí hiệu là và
Thay vào (1) ta được
- Xét từ hàm giảm chấn đã nói bên trên:
Ta biểu diễn tần số cân bằng dưới dạng chuỗi
(4)
Trong đó là tham số nhiễu loạn
Tỉ lệ của hàm giảm chấn:
(5)
Thay vào (4), khai triển Taylor quanh(x0,y0) :

## Slide 84
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.2. Lý giải về hài bậc 3 của 2 bộ dao động
4.2.2. Hopf
Cân bằng bậc ta được
, (6)
Vì đạo hàm theo y bằng 0
Theo phương pháp Poincaré-Lindstedt
(7)
Ngoài ra nghiệm x(t) cũng được khai triển:
x(t) =+… (8)
Thay (6) và (7) vào (3), cân bằng theo bậc của ta được
(9)
(10)
Nghiệm của (9) là , bên cạnh đó . Từ đây, ta rút gọn (10)
(12)
Tính toán tỉ số hài bậc 3
Từ (2) và (5) ta có
(13)
Thay và vào ta được
(14)
(10) trở thành

## Slide 85
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.3. Kết luận chung:
Van der Pol có mối ràng buộc ở việc điều chỉnh chỉ số và tuy vậy 2 chỉ số này cần nhỏ để đảm bảo các điều kiện về dao động và sóng hài => thời gian đáp ứng của Van der pol chậm hơn. Van der Pol có tồn tại sóng hài bậc 3. | Hopf có thời gian đáp ứng phụ thuộc vào chỉ số , về cơ bản chỉ số này không có ảnh hưởng đến dao động và sóng hài nên có thể tùy chỉnh, nên thời gian đáp ứng nhanh hơn so với Van der Pol. Hopf không tồn tại sóng hài bậc 3

## Slide 86
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Kí hiệu | Tham số | Giá trị
 | Điện áp hở mạch | 225V
 | Công suất tác dụng định mức | 750W
 | Điện áp tại công suất định mức | 220V
 | Công suất phản kháng định mức | 750W
 | Tần số đặt | 100 rad/s
 | Độ lệch tần số tối đa | 
 | Thời gian đáp ứng | 0.2s
 | Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 2%
 | Hệ số công suất của mạch nghịch lưu | 1
 | Điện áp đầu vào mạch nghịch lưu | 400 V
Kí hiệu | Tham số | Giá trị
 | Điện áp hở mạch | 225V
 | Công suất tác dụng định mức | 750W
 | Điện áp tại công suất định mức | 220V
 | Công suất phản kháng định mức | 750W
 | Tần số đặt | 
 | Độ lệch tần số tối đa | 
 | Thời gian đáp ứng | 0.2s
 | Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 2%
 | Hệ số công suất của mạch nghịch lưu | 1
 | Điện áp đầu vào mạch nghịch lưu | 400 V

## Slide 87
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Kịch bản 1: Hai bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W), tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1

## Slide 88
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Tham số bộ VOC
Kí hiệu | Tham số | Inverter 1 | Inverter 2
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.293 | .293
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc | .51 | .51
 | Điện dẫn bộ dao động ảo | .27( | ,27(
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,5(F) | 0,5(F)
Kí hiệu | Tham số | Inverter 1 | Inverter 2
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.293 | 
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  | 
 | Điện dẫn bộ dao động ảo |  | 
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,5(F) | 0,5(F)

## Slide 89
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Hình ảnh kết quả điện áp và phổ sóng hài điện áp ra

## Slide 90
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Kí hiệu | Tham số | Giá trị lý thuyết | Giá trị mô phỏng | Sai số so với lý thuyết
 | Điện áp hở mạch | 225V | 225.8 (V) | 0.36%
 | Công suất tác dụng định mức | 750W | 753W | 0.4%
 | Điện áp tại công suất định mức | 220V | 220.6(V) | 0.27%
 | Tần số góc | 100 rad/s | 101 rad/s | 0.8%
 | Độ lệch tần số tối đa |  | 0.96 | 0
 | Thời gian đáp ứng | < 0.2s | 0.11s | 0
 | Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 2% | 2.23% | 
Kí hiệu | Tham số | Giá trị lý thuyết | Giá trị mô phỏng | Sai số so với lý thuyết
 | Điện áp hở mạch | 225V | 225.8 (V) | 0.36%
 | Công suất tác dụng định mức | 750W | 753W | 0.4%
 | Điện áp tại công suất định mức | 220V | 220.6(V) | 0.27%
 | Tần số góc |  |  | 0.8%
 | Độ lệch tần số tối đa |  |  | 0
 | Thời gian đáp ứng |  | 0.11s | 0
 | Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 2% | 2.23% | 

## Slide 91
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Kịch bản 2: Hai bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 1500(W), tỷ lệ chia sẻ 1:2 . Mong muốn thời gian trise=0.05s
Kí hiệu | Tham số | Inverter 2 | Inverter 1
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.22 | .44
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc | .51 | .51
 | Điện dẫn bộ dao động ảo | .27( | ,27(
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,05(F) | 0,05(F)
Kí hiệu | Tham số | Inverter 2 | Inverter 1
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.22 | 
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  | 
 | Điện dẫn bộ dao động ảo |  | 
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,05(F) | 0,05(F)

## Slide 92
CHƯƠNG 4: SO SÁNH BỘ DAO ĐỘNG HOPF VÀ VANDERPOL
IV
4.4. Mô phỏng kiểm chứng
Hình ảnh kết quả điện áp và phổ sóng hài điện áp ra

## Slide 93
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.1. Bộ dao động VOC kiểu mới
Sơ đồ mạch điện bộ dao động Vanderpol
Ta có công thức nguồn dòng phụ thuộc h(v) mới:
(23)
Trong đó
Với (t) là công suất tác dụng trung bình trong một chu kì.
Từ (23) áp dụng công thức lượng giác:
có thể suy ra rằng cos(3x) là nguyên nhân gây ra điện áp hài bậc ba, do đó nó bị bỏ qua khi xây dựng nguồn dòng điện phi tuyến tính.

## Slide 94
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.1. Bộ dao động VOC kiểu mới
Đề xuất mô hình nguồn dòng mới
Từ (7) ta có :
Biến đổi tương tự như trên ta có:

## Slide 95
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.1. Bộ dao động VOC kiểu mới
(25)
- So sánh với bộ VOC thông thuờng:
- Ta thấy không có sự khác biệt, do đó việc lựa chọn thông số sẽ như nhau. Nhưng với bộ vanderpol kiểu mới sẽ không bị ràng buộc thông số tính toán của thành phân sóng hài bậc 3.

## Slide 96
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
- Tiến hành mô phỏng với các tham số bộ VOC, kịch bản giống với mục 4.4:
Kí hiệu | Tham số | Inverter 1 | Inverter 2
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.293 | .293
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc | .51 | .51
 | Điện dẫn bộ dao động ảo | .27( | ,27(
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,5(F) | 0,5(F)
Kí hiệu | Tham số | Inverter 1 | Inverter 2
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.293 | 
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  | 
 | Điện dẫn bộ dao động ảo |  | 
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,5(F) | 0,5(F)
- Kịch bản 1: Hai bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)

## Slide 97
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
- Kịch bản 1: Hai bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)
Thời gian (s)
Điện áp (V)
Phổ sóng hài điện áp ra
5.2. Mô phỏng

## Slide 98
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Công suất tác dụng của 2 bộ

## Slide 99
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Công suất phản kháng của 2 bộ

## Slide 100
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
- Kịch bản 2: Mô phỏng với tải 1500 W, tỷ lệ chia sẻ 1:2 . Mong muốn thời gian trise=0.05s
Kí hiệu | Tham số | Inverter 2 | Inverter 1
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.22 | .44
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc | .51 | .51
 | Điện dẫn bộ dao động ảo | .27( | ,27(
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,05(F) | 0,05(F)
Kí hiệu | Tham số | Inverter 2 | Inverter 1
 | Hệ số căn chỉnh điện áp | 225 | 225
 | Hệ số căn chỉnh dòng điện | 0.22 | 
 | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  | 
 | Điện dẫn bộ dao động ảo |  | 
L | Điện cảm bộ dao động ảo |  | 
C | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,05(F) | 0,05(F)

## Slide 101
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Điện áp đầu ra và phổ sóng hài điện áp 2 bộ nghịch lưu

## Slide 102
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Tham số | Mô phỏng | Lí thuyết | Sai số
Điện áp tại công suất định mức () | 220.1 V | 220V | 0.045%
Công suất tác dụng định mức () | 501 W | 500 W | 0.2 %
Tần số góc (w) | 50 Hz | 50 Hz | 
Thời gian đáp ứng ( trise) | 0.05 s | 0.05 s | 
Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 0% | 0.01 % | 
Tham số | Mô phỏng | Lí thuyết | Sai số
 | 220.1 V | 220V | 0.045%
 | 501 W | 500 W | 0.2 %
Tần số góc (w) | 50 Hz | 50 Hz | 
Thời gian đáp ứng ( trise) | 0.05 s | 0.05 s | 
Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 0% | 0.01 % | 
Bộ 1

## Slide 103
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Tham số | Mô phỏng | Lí thuyết | Sai số
Điện áp tại công suất định mức () | 220.1 V | 220V | 0.045%
Công suất tác dụng định mức () | 1002 W | 1000 W | 0.2 %
Tần số góc (w) | 50 Hz | 50 Hz | 
Thời gian đáp ứng ( trise) | 0.05 s | 0.05 s | 
Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 0% | 0.01 % | 
Tham số | Mô phỏng | Lí thuyết | Sai số
 | 220.1 V | 220V | 0.045%
 | 1002 W | 1000 W | 0.2 %
Tần số góc (w) | 50 Hz | 50 Hz | 
Thời gian đáp ứng ( trise) | 0.05 s | 0.05 s | 
Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 0% | 0.01 % | 
Bộ 2

## Slide 104
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN BỘ DAO ĐỘNG VANDERPOL
V
5.2. Mô phỏng
Nhận xét
Ở kịch bản 1, với cùng thời gian trise như nhau nhưng đối với bộ dao động ảo kiểu mới thì thành phàn sóng hài bậc 3 là 0.03% đã bị suy giảm đáng kể so với bộ dao động ảo truyền thống 2.23%
Ở kịch bản 2, bộ dao động kiểu mới thể hiện sự cải thiện vượt trội khi sóng hài điện áp bậc 3 (=0,1%) thấp hơn nhiều so với bộ dao động truyền thống (=15,37%).

## Slide 105
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.1. Lý thuyết
- Trong các bộ inverter, người ta hạn chế đo dòng tải mà sẽ thuờng ước lượng dòng tải qua 2 giá trị: Điện áp trên tụ lọc Uc và dòng đầu ra inverter IL
DOB
Uc
IL
Io

## Slide 106
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.1. Lý thuyết
Theo định luật Kirchoff:
Mà , nên
Ta sử dụng các bộ lọc thông dải để trích các tín hiệu có tần số 50Hz từ IL và Uc. Mô hình trên MATLAB:

## Slide 107
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 108
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Kịch bản 1: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải công suất 4000 W. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1

## Slide 109
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Kết quả:
So sánh đáp ứng dòng và đầu ra bộ DOB

## Slide 110
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Đáp ứng điện áp đầu ra

## Slide 111
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Công suất tác dụng đầu ra

## Slide 112
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất bộ 1 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
P2 | Công suất bộ 2 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220 V | 0%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.1s | 0,1s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
6.2. Mô phỏng

## Slide 113
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Kịch bản 2: Mô phỏng 2 inverter làm việc song song với tải công suất 4000W + 2000VA. Tỉ lệ chia sẻ công suất 1:1

## Slide 114
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Kết quả:
So sánh đáp ứng dòng và đầu ra bộ DOB

## Slide 115
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Đáp ứng điện áp đầu ra

## Slide 116
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Công suất tác dụng đầu ra

## Slide 117
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI
6.2. Mô phỏng
Công suất phản kháng

## Slide 118
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG
III
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết (W) | GT mô phỏng (W) | Sai số
P1 | Công suất tác dụng bộ 1 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
P2 | Công suất tác dụng bộ 2 ban đầu | 2000 | 2000 | 0%
Q1 | Công suất phản kháng bộ 1 ban đầu | 1000 | 1000 | 0%
Q2 | Công suất phản kháng bộ 2 ban đầu | 1000 | 1000 | 0%
Kết quả | Tham số | GT lý thuyết | GT mô phỏng | Sai số
Voc | Điện áp hở mạch | 220 V | 220 V | 0%
trise | Thời gian tăng điện áp | trise < 0.05s | 0,05s | 0
Nhận xét:
Ta thấy tổng công suất đầu ra của 2 bộ nghịch lưu bám sát giá trị đặt, sai số nhỏ, đảm bảo tỷ lệ chia sẻ 1:1
Điện áp đầu ra 2 bộ không thay đổi trong suốt quá trình mô phỏng
3.1. Mô phỏng trên miền liên tục

## Slide 119
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 120
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 121
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 122
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 123
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 124
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 125
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 126
CHƯƠNG 6: KHỐI DOB ƯỚC LƯỢNG DÒNG TẢI
VI

## Slide 127
TỔNG KẾT
Đồ án đã hoàn thành việc nghiên cứu và triển khai phương pháp điều khiển dao động ảo (VOC) cho các bộ nghịch lưu làm việc song song. Các nhiệm vụ chính đã hoàn thành bao gồm:
Phân tích lý thuyết: Đã giới thiệu cơ sở lý thuyết về dao động ảo, đặc biệt là dao động Andronov-Hopf, và các ưu điểm khi áp dụng vào điều khiển bộ nghịch lưu.
Xây dựng mô hình: Thành công thiết kế cấu trúc điều khiển cho hai bộ nghịch lưu song song và tính toán thông số cụ thể để đảm bảo hiệu quả chia sẻ công suất và chất lượng điện áp đầu ra.
Mô phỏng và kiểm chứng: Tiến hành mô phỏng trên nhiều kịch bản thực tế, từ đó đánh giá hiệu quả điều khiển trong việc chia sẻ công suất và duy trì ổn định hệ thống, với các kết quả bám sát mục tiêu đề ra.
Cải tiến VOC: Đề xuất và kiểm chứng bộ dao động VOC kiểu mới, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc giảm sóng hài bậc 3 so với bộ truyền thống.
Qua các kết quả đạt được, đồ án khẳng định tính khả thi và hiệu quả của phương pháp VOC trong ứng dụng thực tế, đồng thời đóng góp giải pháp điều khiển cải tiến giúp tăng chất lượng vận hành của lưới điện Microgrid.